## Slide 1
Prototip: mana + antebrat printate 3D, 6× servomotoare
Mana robotica controlata
printr-o aplicatie web in timp real
Proiectarea si implementarea unui sistem integrat hardware–software pe ESP32
Absolvent: Mihai Albu
Coordonator stiintific: Lector univ. dr. Maria Flori
Lucrare de licenta · Informatica · 2026

## Slide 2
SCOPUL LUCRARII
Scopul temei
Proiectarea si implementarea unui sistem integrat hardware-software care controleaza o mana robotica cu cinci grade de libertate, printr-o interfata web accesibila din orice browser, cu raspuns in timp real si fara instalarea unei aplicatii dedicate.
1
Control precis, deget cu deget
Fiecare deget este actionat independent printr-un servomotor dedicat, cu o rezolutie unghiulara minima de 1°.
2
Comunicare in timp real
Server web asincron pe ESP32, cu latente end-to-end de 10-30 ms, sub pragul de perceptie umana.
3
Arhitectura robusta si scalabila
Separare dual-core si masina de stari (FSM) non-blocanta, pregatita pentru extinderi (senzori, EMG, control AI).
Mana robotica controlata web · Mihai Albu
02

## Slide 3
DE CE ACEASTA TEMA
Motivatia alegerii temei
“
Multe proiecte se concentreaza pe hardware, dar neglijeaza software-ul — la fel de important, daca nu chiar mai important.
— observatia care a definit directia proiectului
1
Tema intens studiata
Mainile robotice au aplicatii in medicina, industrie, protezare si chiar explorare spatiala.
2
Provocarea reala e in software
Designurile simple se opresc la mecanica; saltul de performanta cere control in timp real si o arhitectura solida.
3
Accesibila si unui student
Proiectul demonstreaza ca tema poate fi abordata printr-o integrare atenta hardware–software.
Mana robotica controlata web · Mihai Albu
02

## Slide 4
PRIVIRE DE ANSAMBLU
Cum functioneaza: de la browser la miscare
Browser
Interfata web
›
Server async
Core 0 · Wi-Fi
›
Coada FreeRTOS
transfer sigur
›
servo_task
Core 1
›
PCA9685
PWM via I2C
›
Servomotoare
miscarea mainii
5 + 6
degete actionate de 6 servomotoare
2 nuclee
retea si hardware complet separate
0 instalari
control din orice browser, fara aplicatii
Mana robotica controlata web · Mihai Albu
03

## Slide 5
HARDWARE · PASUL 01
Structura mecanica: mana si antebratul
1
Ansamblu printat 3D cu locasul servomotoarelor in antebrat
Schelet printat 3D
Mana si antebrat cu cinci degete articulate.
6× servomotoare
Cinci degete + un servo suplimentar pentru police.
Actionare prin tendoane
Fir de nylon si elastic transmit miscarea catre falange.
5 grade de libertate
Fiecare deget este controlat individual.
Mana robotica controlata web · Mihai Albu
04

## Slide 6
HARDWARE · PASUL 02
De la GPIO direct la PCA9685 prin I2C
2
INAINTE
PWM direct din pinii GPIO
Fiecare servo cablat la cate un pin GPIO
Cablaj dens, multi pini ocupati
Ajustari repetate de pinout (22 → 17)
→
DUPA
Driver PCA9685 pe magistrala I2C
16 canale PWM pe doar 2 fire (SDA 21 = linia de date / SCL 22 = linia de ceas – protocolul prin care ESP32 “vorbeste” cu driverul PCA9685)
Pini GPIO eliberati pentru extinderi
Semnal PWM hardware, stabil si precis
Toate cele 6 servo conduse independent
Problema rezolvata pe parcurs: pornirea simultana a celor 6 servo provoca brownout (resetarea ESP32) → solutie: secventiere temporala de 5–10 ms intre motoare.
Mana robotica controlata web · Mihai Albu
05

## Slide 7
SOFTWARE · PASUL 03
Arhitectura concurenta pe doua nuclee
3
CORE 0
Retea & receptie
Stiva Wi-Fi
Server web asincron (AsyncWebServer)
Parseaza cererile si raspunde instant
COZI FreeRTOS
gestureQueue
fingerQueue
transfer sigur intre nuclee: char[32] / struct copiate cu memcpy (fara String)
CORE 1
Executie hardware
servo_task — singura sarcina activa
Genereaza comenzile catre servo
Fara interferente din retea
Separation of Concerns → raspuns rapid, fara conditii de cursa (race conditions) la accesul memoriei.
Mana robotica controlata web · Mihai Albu
06

## Slide 8
SOFTWARE · PASUL 04
Inovatia software: miscare non-blocanta
4
INAINTE
Gesturi cu delay() blocant
Task-ul ramanea blocat pana la ~300 ms
Interfata web ingheta in timpul animatiei
Miscari sacadate, dependente de retea
→
DUPA
Masina de stari finite (FSM)
update_gesture() apelat la fiecare 8 ms
Interpolare in pasi mici de 3°
CPU eliberat intre pasi (vTaskDelay)
Animatii lungi fara a bloca sistemul
Rezultat: interfata mereu receptiva · miscare fluida · ~480 ms pentru cursa completa a unui deget.
Mana robotica controlata web · Mihai Albu
07

## Slide 9
SOFTWARE · PASUL 05
Interfata web si comunicarea in timp real
5
Dashboard gazduit pe ESP32
Pagini HTML / CSS / JS servite direct din memoria flash (LittleFS) — fara server extern.
Comenzi prin fetch asincron
Slidere si butoane apeleaza rutele /finger si /gesture, fara reincarcarea paginii.
Biblioteca de gesturi
close, reset, peace, ok, hold, countU / countD.
Conectare rezilienta
Wi-Fi STA cu fallback Access Point «RobotHand-Setup»; acces rapid prin cod QR.
comunicatie frontend ↔ ESP32
// control direct al unui deget fetch('/finger?finger=index&angle=90') // declanseaza un gest predefinit fetch('/gesture?name=peace')
200 OK → comanda intra in coada, raspuns imediat catre browser
Mana robotica controlata web · Mihai Albu
08

## Slide 10
VALIDARE
Testare si rezultate
10–25 ms
latenta /finger
(end-to-end)
20–30 ms
latenta /gesture
(cu FSM)
< 50 ms
prag de perceptie
vizuala umana
~10 m
raza Wi-Fi
in interior
Latenta end-to-end vs. prag de perceptie (ms)
Chart: 
| /finger | /gesture | prag uman
ms | 25 | 30 | 50
Robustete sub stres
Protectie la suprasarcina: coada plina → HTTP 500 «Queue full», fara blocaje sau memory leak.
Stabilitate Wi-Fi pe sesiuni de 15–30 min, fara deconectari (WiFi.setSleep(false)).
Toleranta la defecte: comutare automata in mod Access Point la pierderea retelei.
Mana robotica controlata web · Mihai Albu
09

## Slide 11
INCHIDERE
Concluzii si directii viitoare
CONCLUZII
Sistem integrat HW–SW robust si scalabil.
Determinism prin separarea dual-core + cozi FreeRTOS.
FSM non-blocanta elimina blocajele si fenomenul de brownout.
Latenta sub pragul perceptibil → experienta fluida.
DIRECTII VIITOARE
WebSocket cu telemetrie in timp real (pozitie, curent, forta).
Senzori de presiune FSR pentru feedback haptic adaptiv.
Executarea servo_task() prin ISR nu prin polling.
Agent AI / LLM pentru comenzi in limbaj natural.

## Slide 12
Va multumesc!
LUCRARE DE LICENTA · 2026
Proiectarea si implementarea unei maini robotice controlate printr-o aplicatie web in timp real
Mihai Albu · Coordonator stiintific: Lect. univ. dr. Maria Flori
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu · Facultatea de Stiinte · Informatica